## Slide 1
ЗАДАЧА 3 · ROBOZONE / OZON
SafeSort
Измерили → направили → подтвердили
Цифровой испытательный стенд сортировочной ячейки
Неизвестный товар → маршрут B → выход B подтверждён
Работает локально · запускается через Docker · STL остаётся в браузере

## Slide 2
КАК РАБОТАЕТ СИСТЕМА
Во время сортировки контроллер видит датчики, а не файл STL
SafeSort · 2/6
Подготовка испытания
STL задаёт форму виртуального товара
В браузере жюри проверяет размеры, форму и выбранный маршрут.
Файл не передаётся автоматически в Webots.
Цикл сортировки в Webots
1
5 карт
глубины
2
Размеры
и форма
3
Маршрут
B / C / D
4
Заслонки
5
Датчик
выхода
Компьютерное зрение здесь — восстановление геометрии по пяти картам глубины.

## Slide 3
ГДЕ НАША РАЗРАБОТКА
Правила заданы условием. Мы построили проверяемый цикл вокруг них
SafeSort · 3/6
Задано организаторами
B
размеры допустимы, K ≤ 0,8
C
хотя бы один размер не проходит границу
D
размеры допустимы, K > 0,8
Разработано командой
1
Пять карт глубины, чтобы измерить товар со всех сторон
2
Измерение размеров и формы при повороте товара
3
Управление двумя заслонками по положению на ленте
4
Успех только после датчика выхода; иначе безопасная остановка
Во время сортировки правильный ответ заранее неизвестен.

## Slide 4
ТРИ НЕЗАВИСИМЫЕ ПРОВЕРКИ
Каждая проверка отвечает на свой вопрос
SafeSort · 4/6
1. Неизвестная геометрия
Браузер: размеры, форма, маршрут и объяснение
2. Исполнение маршрута
Webots: движение, заслонки и датчик выхода
3. Отказ датчика
Нет подтверждения — цикл завершается с FAULT

## Slide 5
БЕЗОПАСНОЕ ПОВЕДЕНИЕ
Нет сигнала выхода — нет успешного цикла и нет следующего товара
SafeSort · 5/6
ДАТЧИК ВЫХОДА ОТКЛЮЧЁН
1
Товар продолжает движение
Webots рассчитывает движение и положения заслонок
2
Подтверждения выхода нет
маршрут не засчитывается как выполненный
3
Оператор видит FAULT
следующий выпуск заблокирован до явного сброса

## Slide 6
ГОТОВНОСТЬ
Цифровой стенд уже проверяет логику. Оборудование потребует отдельной калибровки
SafeSort · 6/6
Уже готово и проверено
✓
11 из 11 выданных STL совпали с независимой проверкой
✓
Маршруты B, C и D подтверждены датчиками выхода в Webots
✓
Отказ датчика переводит цикл в FAULT и блокирует выпуск
✓
0 небезопасных маршрутов в 10 564 численных циклах
Следующий шаг на оборудовании
1
выбрать камеры, приводы и промышленный контроллер
2
перенести калибровку виртуальных датчиков на реальный стенд
3
проверить скорость и надёжность на физических товарах
Теперь проверим неизвестный STL в браузере

## Slide 7
РЕЗЕРВ · ТОЧНЫЕ ПРАВИЛА
Как вычисляются B, C и D
SafeSort · резерв 1/3
C
Сначала габариты
Каждый размер строго больше 10 мм; отсортированные размеры строго меньше 450 × 320 × 320 мм. Иначе C.
D
Затем форма
При допустимых габаритах K = r / R. Если K > 0,8, маршрут D.
B
Остальные допустимые
При допустимых габаритах и K ≤ 0,8 товар идёт в B.
Равенство строгой границе не проходит. Проверка C всегда выполняется первой.

## Slide 8
РЕЗЕРВ · ГЕОМЕТРИЯ
Как система получает размеры и коэффициент K
SafeSort · резерв 2/3
КАРТА ГЛУБИНЫ WEBOTS
Пять датчиков смотрят на товар с разных сторон
Система объединяет измерения и строит ориентированный габарит, устойчивый к повороту товара.
Форма оценивается по нескольким поперечным сечениям: K = r вписанной / R описанной окружности.
11 из 11 выданных STL совпали с независимой проверкой, включая повёрнутые модели.

## Slide 9
РЕЗЕРВ · РЕЗУЛЬТАТЫ
Что означает каждое число
SafeSort · резерв 3/3
11 / 11
выданных STL совпали с независимой геометрической проверкой
10 564
численных маршрута в тесте надёжности
0
небезопасных маршрутов в этих 10 564 численных циклах
5 143 / ч
расчётная оценка дискретной модели; требуется стендовая проверка
Физическая симуляция в Webots
Маршруты B, C, D и отказ датчика выхода.
Численные модели
Точность геометрии, логика потока и расчётная производительность.
Каждый прогон связан с журналом, seed и SHA-256.